### OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST

- ÚVOD

- INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

- SADOVÉ ÚPRAVY

2.1.	ČÁST 1 - p.č. 237/3, 240/1 	…………………………….	Str. 3 - 13

2.2.	ČÁST 2 - p.č. 107/3, p.č. 107/1	…………………………….	Str. 14 - 19

2.3.	ČÁST 3 -  p.č. 436/2		…………………………….	Str. 20 - 24

2.4.	ČÁST 4 – p.č. 46/1			…………………………….	Str. 25 - 29

2.5.	ČÁST 5 -  p.č. 240/1, 240/14	…………………………….	Str. 30 - 33

2.6.	ČÁST 6 - p.č. 440/3			…………………………….	Str. 34 - 35

- ROZVOJOVÁ PÉČE U VÝSADEB	…………………………….	Str. 36

- LEGISLATIVNÍ RÁMEC			…………………………….	Str. 36	 - 38

- NAVÍC – NĚCO PRO LIDI			…………………………….	Str. 39

VÝKRESOVÁ ČÁST

SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ  	…………	měřítko 1:2000

Inventarizace stávající zeleně

INVENTARIZACE ZELENĚ, PLOCHA 1		…………	měřítko 1:500

INVENTARIZACE ZELENĚ, PLOCHA 2		…………	měřítko 1:300

INVENTARIZACE ZELENĚ, PLOCHA 3		…………	měřítko 1:300

INVENTARIZACE ZELENĚ, PLOCHA 4		…………	měřítko 1:300

INVENTARIZACE ZELENĚ, PLOCHA 5		…………	měřítko 1:500

INVENTARIZACE ZELENĚ, PLOCHA 6		…………	měřítko 1:1000

Návrh – osazovací plány

NÁVRH – ČÁST 1 – SAD	………………………………...	měřítko 1:300

NÁVRH – ČÁST 2 – SAD	………………………………...	měřítko 1:300

ČÁST 2 – TRVALKOVÝ ZÁHON 		…………………	měřítko 1:100

NÁVRH – ČÁST 3 – ŠTĚRKOVÝ ZÁHON 	……………...	měřítko 1:300

ČÁST 3 – MODUL 1 	…………….........................	měřítko 1:50

ČÁST 3 – MODUL 2 	…………….........................	měřítko 1:50

NÁVRH – ČÁST 4 – PARČÍK	………………………	měřítko 1:300

NÁVRH – ČÁST 5		………………………………	měřítko 1:500

NÁVRH – ČÁST 6		………………………………	měřítko 1:750

# 1. Úvod

Předmětem návrhu sadových úprav je vytvoření odpovídajícího kvalitního a estetického prostředí na vybraných plochách zastavěného území v intravilánu obce Víceměřice.  Jedná se o plochy 1 – 6.

Navrhované výsadby řeší i kompenzaci ekologické újmy za dřeviny pokácené a to především ze zdravotních, výjimečně z kompozičních důvodů.

# 2 INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍ ZELENĚ

Stávající stromy, keře a keřové skupiny byly inventarizovány, vyhodnoceny. Nebylo provedeno digitální zaměření, jejich umístění v ploše bylo provedeno pouhým odměřením.

Stromy navržené ke kácení jsou součástí výkresů Inventarizace zeleně příslušných ploch, na ploše 1, 5 , 6 není provedena inventarizace, plochy jsou  bez stromů, keřů.

# 3 SADOVÉ ÚPRAVY

Ozelenění ploch resp. výběr dřevin byl proveden s přihlédnutím na měřítko malého sídla. Jsou použity také trvalkové výsadby a nová technologie založení štěrkových trvalkových záhonů. Opodstatnění zde najdou i přímé letničkové výsevy, stejně jako směsi květnatých luk.

3.1.   PLOCHA 1 – OVOCNÝ SAD

### SOUČASNÝ STAV: oba pozemky, p.č. 237/3 a p.č. 240/1 jsou v současné době zatravněné, bez stromové a keřové výsadby.

### NÁVRH: založení ovocného sadu v tomto druhovém složení: ryngle/jabloň/ švestka/ ořech/ třešeň/ meruňka.

### Pozemek p.č. 237/3

| Parcelní číslo: | 237/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 833 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

### Pozemek p.č. 240/1

| Parcelní číslo: | 240/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 7088 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

BROSKVOVÁ RYNGLE/ doporučená velikost 8/10/ 1ks

HRUŠEŇ ODRŮDA“WILLIAMSOVA“/ doporučená velikost 8/10/ 4ks

JABLOŇ ODRŮDA „PARMÉNA ZLATÁ ZIMNÍ“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

JABLOŇ ODRŮDA „MALINÁČ HOLOVOUSKÝ“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

JABLOŇ ODRŮDA „ANGOLD“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

MERUŇKA ODRŮDA“FARALIA“

MERUŇKA ODRŮDA“MARLEN“

OŘECH, ODRŮDA „PILNICKÝ OŘEŠÁK“, doporučená velikost 12/14/ 1ks

OŘECH ODRŮDA „SYCHROV“, doporučená velikost 12/14/ 1ks

OULINSKÁ RINGLE/ doporučená velikost 8/10/ 1ks

ŠVESTKA ODRŮDA „DURANCIE“/ doporučená velikost 8/10/ 10ks

ŠVESTKA ODRŮDA“PRESENTA“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

ŠVESTKA ODRŮDA“ČAČANSKÁ RODNÁÁ“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

ŠVESTKA ODRŮDA“AMERS“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

ŠVESTKA ODRŮDA „TOP STARE“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

TŘEŠEŇ ODRŮDA“KORDIA“/ doporučená velikost 8/10/ 1ks

TŘEŠEŇ ODRŮDA“SAM“/ doporučená velikost 8/10/ 1ks

CELKEM – 34ks ovocných stromů

U listnatých stromů budou použity odrostky s obvodem kmínku  12-14 až 14-16 cm.

Výsadbě bude provedena bez výměny půdy za kvalitní zahradní substrát, odstraněny případné kameny, stavební zbytky, těžko zetlívající části rostlin aj. odpady, povrch stěny výsadbové jámy bude mělce nakopán (rozrušení krusty). Dále budou listnaté stromy ukotveny třemi dřevěnými kůly (délka cca 2,5m, průměr 6cm) spojenými pod korunou do ohrádky příčkami z půlené kulatiny a upevněny úvazky k jednotlivým kůlům.

U stromů bude provedena zálivka ( 50 l/kus) a aplikováno plné hnojivo s postupným uvolňováním živin (5 tablet a 10g). Pro omezení výparu a možné poškození mrazem v prvních letech po výsadbě budou kmeny listnatých stromů obaleny vrstvou rákosu (0,5m2/1strom). Kolem stromů bude rozprostřen mulč (mulčovací borka) o mocnosti 15cm a upravena zálivková mísa.

### OŘEŠÁK

### Odrůda Sychrov/ 2ks

Strom roste bujně, korunu vytváří vznosnou. Můžeme ji vysazovat do všech oblastí vhodných pro pěstování ořešáku.

- Plod je střední, oválný, skořápku má polopapírovou, téměř hladkou. Jádro má středně velké, karmínově červené, dobře luštitelné. Chuť je sladká, lahodná, velmi dobrá. Tato červenoplodá odrůda je využívaná především pro cukrářské účely.

- Plodnost je střední až velká, pravidelná.

### Pilnický ořešák/ 1ks

- Velmi křehká skořápka - lze lehce rozlousknout v ruce

- typ: křapák - velmi velký

- plod: velký, kulovitý

- sklizeň: polovina září

- odolnost: vůči houbovým chorobám střední, vůči mrazu střední

- jádro: světle okrově žluté

- chuť: delikátni

- růst: středně vzrůstná odrůda, částečně samosprašná,hojně a pravidelně plodí

- podnož: semenáč (podnož vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen)

### ŠVESTKA

### Odrůda „Durancie“

- Tolerantní a zvlášť vhodná odrůda do kvasu

- plod: středně velký (35g), kulovitý až oválný tvar, nejde od pecky

- dužnina: polotuhá pri dozrání až rozplývavá, zelenožlutá, velmi šťavnatá, výrazně sladká s mírně nahořklou mandlovou delikátní příchutí

- sklizeň: od 1/2 až do konce září, někdy i později

- odolnost: tolerantní, samosprašná

- použití: odrůda pro svoji vysokou cukernatost a exkluzivní chuť je předurčena k výrobě vynikajíci slivovice, povidel nebo na sušení

- podnož:  Zelená ryngle /podnož vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen)

### Odrůda „Presenta“

- Velmi pozdní odrůda, tolerantní a samosprašná, vhodná na pálení

- tvar plodu: středně velký (38g), oválný

- dužnina: žlutá, šťavnatá,dobře odlučitelná od pecky, chuť podobná švestce Domáci, výborná

- sklizeň: začátek října

- odolnost: tolerantní šarce, samosprašná

- poloha: vhodná do všech oblastí

- podnož: Zelená ryngle (podnož vhodná pro tvar čtvrtkmen a polokmen)

### Odrůda „Toptaste“

- Velkoplodá modrá švestka s nejvyšší cukernatostí

- plod: oválný, středně velký (36g)

- dužnina: žlutá, aromatická, velmi sladká

- zrání: od druhé poloviny srpna do konce září

- odolnost: tolerantní šarce, částečně samosprašná

- poloha: vhodná do všech oblastí

- dobří opylovači: Stanley, Čačanská lepotica

- Plody nepadají, jsou vhodné pro přímý konzum a mají  vynikající vlastnosti pro pálení.

- podnož: Myrobalán (podnož vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen)

### Odrůda 'Amers'

- pološvestka, která je částečně samosprašná.

- Vhodná do všech oblastí určených k pěstování švestek. Odrůda je tolerantní na šarku a odolná vůči mrazu.

- Plody jsou velké, fialově modré, dužnina je oranžově žlutá, dobře odlučitelná od pecky.

- Chuťově je plod vynikající a nasládlý. Úrodu sklízíme od poloviny září.

### Odrůda „Čačanská rodná“

- Samosprašná švestka původem z Jugoslávie

- Wagenheimova x Stanley

- velikost: plody elipsovité, velké, fialově modré

- dužnina: žlutozelená, nevláknitá, velmi šťavnatá a sladká, s výrazným švestkovým aroma

- zrání: konec srpna až začátek září

- plodnost:velmi velká, pravidelná

- odolnost: tolerantní  šarce, samosprašná

- Je nenáročná na půdní podmínky a díky výraznému švestkovému aroma je vhodná pro všestrané použití, i na pálení.

- podnož:Myrobalán(podnož vhodná pro tvar  polokmen a vysokokmen)

- tvar sazenice: čtvrtkmen

# HRUŠEŇ

### Odrůda „Williamsova“

Stará anglická odrůda výborné máslové chuti brzy plodící, vhodná na pálení

druh: letní

plod: velký, dlouhy, baňatý, žlutý

dužnina: bílá, maslová, šťavnatá, bez kamenčitosti, nehnědne

- sklizeň: konec srpna a začátek září

- konzumní zralost: září

- odolnost: odolná, vhodná do všech poloh

- synonyma: Barltlett, Bon Chrétien Williams, Čáslavka Wiliamsova, Wiliam´s Christbirne, Bonkreta

# JABLOŇ

### Odrůda „Parména zlatá zimní“

Pravděpodobně anglického původu z roku 1510. V minulosti velmi často vysazovaná, později méně. Náročná na polohu. Chuť i kvalita plodů velmi dobrá.

### Odrůda „Malinové holovouské“/ Malináč holovouský

- česká odrůda

- Plody jsou střední až velké, kulovité. Barva je karmínově červená s občasným prosvítáním olivově zelené, lesklá.

- Výrazným znakem je svalec ve stopeční jamce. Chuť je velmi dobrá, šťavnatá, sladce navinulá s výraznou malinovou příchutí.

- Využívá se především jako stolní ovoce, ale dá se i dobře moštovat a sušit. O

- dolnost proti mrazu má dobrou, ke strupovitosti je středně náchylná – především na nevhodných polohách. Dá se pěstovat ve všech jabloňových oblastech, lépe však prosperuje ve vyšších a vlhčích polohách. Nejlépe vyhovují střední hlinité až těžší půdy. Je značně odolný proti rakovině. Strom roste bujně, proto si vyžaduje dostatečný prostor a není příliš vhodný pro stromořadí k silnicím. Jinak se hodí pro zahrady i sady, pastviny. Pro své ovoce je to odrůda velice oblíbená i v dnešní době.

### Odrůda „Angold“

- Zimní, velkoplodá, pěstitelsky nenáročná odrůda vhodná do všech oblastí

- Golden Delicious x Antonovka

- Sklizeň: konec října

- Konzumní zralost :   září až březen

- Tvar plodu:   velké vejčité plody

- Barva plodu:  zelenkavá, překrytá tmavou červení, velmi atraktivní

- Dužnina:  žlutěkrémová,aromatická, navinulejší chuti, velmi šťavnatá, chruplavá

- Růst:   středně bujný, tvoří kulovité  koruny

- Plodnost je brzká a  pravidelná. Plody jsou  velké, sytě červené, dužnina žlutěkrémová  , sladce navinulá.  Odrůda velmi oblíbená pro svou nenáročnost. Je vysoce odolná houbovým chorobám. Vhodná pro pěstování bez chemie a je vhodná do všech  oblastí.Odolnost mrazu je velmi vysoká.

- podnož : MM106  ( podnož vhodná pro tvar čtvrtkmen až vysokokmen)

RYNGLE

### Broskvová ryngle

- Stará anglická odrůda s atraktivními plody k všestrannému použití

- plod: velký (50-60g), souměrný, bordověčervený

- dužnina: žlutá, středně tuhá, šťavnatá, sladká, výborná

- sklizeň: 1/2 polovina září

- odolnost: střední

- poloha: vhodná do středních oblastí

- cizosprašná, vhodní opylovači: Zelená Ryngle, Oulinská

- podnož: Myrobalán (podnož vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen)

### Oulinská ryngle

- Samosprašná francouzská raná odrůda ryngle

- plod: velký (45-60g), kulovitý, zelenožlutý

- dužnina: zelenavě žlutá, pevná, šťavnatá, velmi sladká, jde dobře od pecky

- sklizeň: zač. až polovina srpna

- odolnost: tolerantní, mrazuodolná

- plodnost: pravidelná

- Odrůda je samosprašná a velmi dobrý opylovač pro ostatní odrůdy.

- podnož: Myrobalán (podnož vhodná pro tvar polokmen až vysokokmen)

# MERUŇKA

# „Faralia“

- Samosprašná velmi pozdní a velmi plodná odrůda meruňky

- plod : středně velký, oranžový s červeným líčkem

- dužnina : středně pevná

- chuť : výborná sladká, aromatická , vyvážená

- zrání : 14 dnů po odrůdě Velkopavlovická

- plodnost : velmi brzká ,pravidelná a vysoká , odrůda je samosprašná

- podnož : Semenáč (podnož vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen)

# „Marlen“

- Středně raná meruňka s kvalitními plody a s postupným nakvétáním

- velikost: velký plod oranžové barvy s rozmytým líčkem na osluněné straně

- dužnina: aromatická, velmi dobré chuti
sklizeň: 3 dny před Velkopavlovickou
poloha: do teplých a středních poloh

- plody jsou vysoce kvalitní, aromatické

- podnož: 29C (podnož vhodná pro tvar polokmen a vysokokmen)

# TŘEŠEŇ

# „Sam“

- Nenáročná třešeň pro přímý konzum i konzervaci, kanadská odrůda

- druh: tmavá chrupka

- tvar plodu: srdčité

- barva plodu: tmavě červená

- dužnina: žlutá, krémová, tuhá

- sklizeň: 4 - 5 týden

- odolnost: velká chorobám  i mrazu

- poloha: střední i vyšší

- opylovači: Van,Lambertova,Bing

- podnož: Gisela 5 zakrslá

# „Kordia“

- Jedna z nejkvalitnějších odrůd třešní, plody vydrží dlouho na stromě, aniž by se kazily

- druh: tmavá chrupka

- tvar plodu: velké, srdčité

- barva plodu: jasně červená

- dužnina: tuhá, šťavnatá, sladká, velmi aromatická, výborné chuti

- sklizeň: 6. třešňový týden

- odolnost: odolná proti hnilobě

- opylovači: Van, Sam, Schneiderova, Hedelfingenská

- podnož|: Maxma  zakrslá podnož, vhodná pro tvar zákrsek

3. 2.   PLOCHA 2

### SOUČASNÝ STAV: oba pozemky, p.č. 107/3 a p.č. 107/1 jsou zatravněné, s výsadbami stromů, v části u chodníku velmi přehuštěná a s větší přestárlou, keřovou, jehličnatou, výsadbou.

### NÁVRH: plocha je určena k vyčistění od přestárlých jehličnatých stromů, které jsou již v mýtní zralosti, křehké a nesou stopy prosychání, na stanovišti neprospívají.

### Plocha je jednoduše doplněna o výsadby listnatých stromů tak, aby do budoucna zchlazovaly plochu v bezprostřední blízkosti nově plánované autobusové zastávky. V její blízkosti je navržen oboustranný trvalkový záhon z trvalek, které patří do prostředí malých sídel.

### Pozemek p.č. 107/3

| Parcelní číslo: | 107/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 110 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | trvalý travní porost |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

### Pozemek p.č. 107/1

| Parcelní číslo: | 107/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 623 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | trvalý travní porost |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

### Po nutném vyčistění plochy od přestárlých keřových porostů budou vysazeny v prvé řadě stromy, které budou do budoucna  vytvářet příznivé  mikroklima ploše s nově vybudovanou zastávkou. Jedná se o krátkou alejovou výsadbu AMELANCHIER LAMARCKII“BALLERINA“/ AMELANCHIER/ 4ks/, doporučená velikost 12/14 ve tvaru vysoko vyvětveného mnohokmene. Na místě vyklučených keřů bude vysazena čtveřice PRUNUS  MAACKII“AMBER BEAUTY“ / OKRASNÁ TŘEŠEŇ/ 4ks, doporučená velikost 12/14.

### Prostor po obou stranách nové zastávky oživí nově založené, osově ozrcadlené (osa-střed zastávky) smíšené trvalkové záhony dle osazovacího plánu ČÁST 2 TRVALKOVÝ ZÁHON.

### Na pozemku 107/3 vysazena HRUŠEŇ, stará odrůda KRVAVKA LETNÍ/2ks, doporučená velikost 8/10.

PŘÍPRAVA PLOCHY

Kácení: pol.č. 8,9,10,11,12,13,15,16,21,22,23,24/ 12ks

Klučení, keřové skupiny – plocha cca 30m2

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU ČÁST 2

Stromy:

AMELANCHIER LAMARCKII“BALERINA“/ doporučená velikost 12/14/ 4ks

HRUŠEŇ ODRŮDA „KRVAVKA LETNÍ“/ doporučená velikost 8/10/ 2ks

PRUNUS HILLIERI“SPIRE“/ doporučená velikost 12/14/ 4ks

Trvalky:

Eu - Euphorbia polychroma/ PRYŠEC MNOHOBARVÝ/ 5ks

SnVK - Salvia nemorosa "VIOLA KLOSE"/ ŠALVĚJ HAJNÍ/ 5ks

E - Eremurus stenophyllus/ LILIOCHVOSTEC ÚZKOLISTÝ/ 3ks

D - Deschampsia caespitosa/ METLICE TRSNATÁ/ 7ks

Im - Iris "MEGGLETHORP" - KOSATEC/ 4ks

Lp - Linum perenne/ LEN VYTRVALÝ/ 4ks

Ach - Achillea milefordum"SUMMER FRUIT LEMON"/ ŘEBŘÍČEK OBECNÝ/ 3ks

Plocha k založení trvalkových záhonů – 13m2 + 13m2

Dosev trávníků po klučení a kácení – cca 50m2

Výchovný řez / stávající stromy pol. 14, 17, 18

Udržovací řez/ stávající stromy pol. 19, 20

### AMELANCHIER LAMARCKII“BALLERINA“

Strom dosahující výšky 5-7m. Vyniká v každém ročním období. Na jaře při rašení a v květu, začátkem léta postupně dozrává velké množství velmi chutných plodů, na podzim je atraktivní svým zbarvením listů a v zimě jsou nápadné větvičky s velkými pupeny.

### PRUNUS  MAACKII“AMBER BEAUTY“/ OKRASNÁ TŘEŠEŇ

Výrazně lesklá, odlupující se kůra, která je v zimě velmi nápadná. Velmi brzy raší, kvete bíle, plody jsou malé, černě zbarvené. Vysazuje se většinou jako solitera.

HRUŠEŇ - Stará odrůda KRVAVKA LETNÍ

ke svému jménu přišla díky lákavé červené dužině a letní době zrání. Její plody jsou malé, kulovitého tvaru, se sytě červenou slupkou. Šťavnatá dužina bývá zrnitá a zabarvuje se dočervena, zejména v okolí jádřince. Hrušky se sklízí v druhé polovině léta (přibližně polovina srpna) ještě v tvrdém stavu a dozrávají ke sladké, velmi dobré a osvěživé chuti. Plody se nedají dlouho skladovat, proto je vhodné je co nejrychleji spotřebovat. Vynikající jsou také na sušení a kompotování.

Stromy mají bujný a vzpřímený růst a tvoří krásné kompaktní koruny. Listy mladých letorostů jsou nafialovělé. Na vzrůstné podnoži (semenáči) plodí později, kolem 8. roku po výsadbě. Do té doby vytvoří velké, zdravé stromy, takže se odrůda hodí i pro okrasné účely. Krvavka letní se ukazuje jako odolná k mrazu a houbovým chorobám.

3. 3.   PLOCHA 3

### SOUČASNÝ STAV: pozemek p.č. 436/2 je komunikace s rozšířením v části u hospodářských budov, kde slzička zeleně tvoří „rondel“. Stávající jehličnaté stromy jsou ve stádiu stáří, bez výrazné sadovnické hodnoty, navíc s perspektivou napadení kůrovcem.

### NÁVRH: stromy jsou určeny k vykácení a náhradě v podobě listnatého stromu, jehož koruna bude přispívat ke zchlazování prostoru v zástavbě, především v letním období. Trávník je nahrazen trvalkovým záhonem s novou technologií založení tzv.štěrkového záhonu. Pro výsadbu trvalek jsou vytvořeny dva vzorové moduly, přičemž se se při rozdělování rostlin předpokládá jistá míra kreativity.

### Pozemek p.č. 436/2

| Parcelní číslo: | 436/2 |
| --- | --- |

| Obec: | Víceměřice [590134] |
| --- | --- |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 11865 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Způsob využití: | ostatní komunikace |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

## Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Kácení: pol.č. 1,2,3

Keřové porosty, živé ploty – plocha cca 10m2

Založení štěrkového záhonu – plocha cca 120m2

Zřízení štěrkového trvalkového záhonu

K výsadbě štěrkového záhonu o ploše cca 120m2 jsou navrženy vhodné trvalky. Trvalky budou kontejnerované v kontejnerech o velikosti 7x7 či 9x9 cm.

Principem fungování tohoto typu trvalkového záhonu s vyšším stupněm autoregulace je využívání rostlinné sociability (solitérně, v malých a větších skupinách se vyskytující druhy rostlin) a životní strategie (stres snášející, ruderální, konkurenční). Výsledkem těchto výsadeb by měly být trvalkové záhony dynamické, atraktivní, s nižšími nároky na údržbu. Byla navržena středně vysoká směs trvalek v hustotě 9-10 ks/m2. Dle funkce v záhonu jsou trvalky rozděleny na:

- Solitérní :  dominantní druhy, nejvýraznější ve směsi, nejvyšší rostliny. Sází se jednotlivě, min 40 cm od kraje záhonu

- Skupinové: vytváří hlavní aspekt kvetení, jsou velice variabilní, v daném záhonu jsou umístěny v návaznosti na záhon travin

- Pokryvné: jsou nižší než trvalky skupinové, vytvoří přirozený lem v popředí záhonu

- Vtroušené: jde o krátkověké „putující“ rostliny

- Cibuloviny: jsou velice důležité pro jarní aspekt kvetení, nevyjímají se z půdy

Pro štěrkový trvalkový záhon bude nachystáno lože: bude vybrána zemina do hloubky 9 cm. Po celé ploše záhonu bude rozprostřena vrstva písčitého substrátu o výšce 2-3 cm a tato bude promíchána se stávající podkladní vrstvou.

Poté se přistoupí k výsadbě trvalek, poté budou na ploše rozmístěny dle návrhu cibuloviny s přiložením hnojivých tablet 1ks/rostliny/hlíza/cibule.. Poté se cibuloviny zasadí do hloubky o polovinu větší než je velikost cibule. Cibule se v tomto případě sází mělčeji, počítá se ještě s vrstvou mulče.

Ihned po výsadbě cibulovin se záhon zamulčuje ostrohranným šedým štěrkem frakce 8/16 mm ve vrstvě 7 cm a záhon důkladně zalijeme vodou.

Trvalkový štěrkový záhon:

Hlavní úlohou tohoto druhu trvalkových výsadeb je, aby fungovaly jako celek, jako jedno dynamické společenstvo s celoročním okrasným efektem. Jeho dynamika  spočívá v tom, že záhony se postupně proměňují nejen v průběhu vegetační sezony, kdy se střídají různé okrasné efekty (kombinace květů, barev či textur listů) ale i v průběhu let, kdy některé rostliny se rozrůstají, některé ustupují, jiné se objevují na nových místech, kde vyklíčila jejich semena.

Obecně jako štěrkové záhony označujeme plochy (s provedenou výsadbou trvalek, travin a cibulovin) mulčované drobným štěrkem. Vrstva 7-10 cm takového štěrku působí nejen pozitivně na vodní režim, ale do značné míry brání také prorůstání plevelů

Štěrkové záhony se po důkladném odplevelení půdy zakládají nejčastěji na podzim. Zejména v prvním roce po výsadbě je nutné vypletí, event. zálivka při dlouhotrvajícím suchu. To již v druhém a následujících letech není potřeba. Údržba  záhonů spočívá pak jen v sestřižení (či pokosení) celé plochy záhonu v předjaří (konec února/začátek března) – lze i křovinořezem  a v odstranění pokosené hmoty.

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU ČÁST 3

Strom: PLATANUS ACERIFOLIA/ PLATAN/1ks/ doporučená velikost 12/14.

Trvalky (při realizaci se předpokládá se značná míra improvizace)

MODUL 1/ celkem 6x

Eu - Euphorbia polychroma/ PRYŠEC MNOHOBARVÝ/ 5ks x 6 = celkem 30ks

E - Eremurus stenophyllus/ LILIOCHVOSTEC ÚZKOLISTÝ/ 3ks x 6 = celkem 18ks

Ah - Anemone hupehensis/ SASANKA JAPONSKÁ/ 2ks x 6 = celkem 12ks

Sn - Salvia nemorosa/ ŠALVĚJ HAJNÍ/ 3ks x 6 = celkem 18ks

H - Helictotrichon sempervirens/ OVSÍŘ VŽDYZELENÝ/ 5ks x 6 = celkem 30ks

Rf - Rudbeckia fulgida"Goldstrum"/ 4ks x 6 = celkem 24ks

Gl - Gaura lindheimeri/ SVÍČKOVEC/ 3ks x 6 = celkem 18ks

St - Sedum telephium"Alba"/ ROZCHODNÍK NACHOVÝ/ 4ks x 6 = celkem 24ks

Al - Allium holandicum"PURPLE SENSATION"/ 3x5ks x 6 = celkem 90ks

Modul 2/ celkem 7x

Eu - Euphorbia polychroma/ PRYŠEC MNOHOBARVÝ/ 5ks x 7 = celkem 35ks

SnVK - Salvia nemorosa "VIOLA KLOSE"/ ŠALVĚJ HAJNÍ/ 5ks x 7 = celkem 35ks

E - Eremurus stenophyllus/ LILIOCHVOSTEC ÚZKOLISTÝ/ 3ks x 7 = celkem 21ks

D - Deschampsia caespitosa/ METLICE TRSNATÁ/ 7ks x 7 = celkem 49ks

Im - Iris "MEGGLETHORP" - KOSATEC/ 4ks x 7 = celkem 28ks

Lp - Linum perenne/ LEN VYTRVALÝ/ 4ks x7ks = celkem 28ks

Ach - Achillea milefordum"SUMMER FRUIT LEMON"/ ŘEBŘÍČEK OBECNÝ/ 3ks x 7 = celkem 21ks

Výsadba solitérního stromu – PLATANUS ACERIFOLIA/ PLATAN/1ks/ doporučená velikost 12/14.

PLATANUS ACERIFOLIA- platan, doporučená velikost 14/16/ 3ks

Velký rychle rostoucí strom s rozložitou korunou. Typickým znakem je odlupující se borka. Velmi dobře snáší řez. Jedná se o dřevinu nenáročnou na půdu, velmi dobře snáší městké mikroklima, zakouřené i zasolené prostředí.

3. 4.   PLOCHA 4

### SOUČASNÝ STAV: pozemek p.č. 46/1 je parčík ve významné části obce, v blízkosti kaple sv. Floriana, viditelný a vnímatelný při průchodu a příjezdu obcí. Je jakousi náhradou náměstíčka, které tu oficiálně není potvrzené. Plocha samotného parčíku je přehuštěná neodůvodnitelnými výsadbami soustředěnými do jeho středu, tak že parčík se stává nepřehlédnutelným a také víceméně neposkytuje možnost užívání.

### NÁVRH: plocha je určena k radikálnímu vyčistění, především od množství přestárlých a neudržovaných keřových porostů. Cílem je vytvořit prosvětlenou, vzdušnou a přehlédnutelnou plochu s potenciálem dalšího možného využívání obyvateli.

### Také z toho důvodu je zde navrženo komunitní vysazení Stromu svobody, které není součástí tohoto projektu, přesto s ním a s tvorbou této plochy souvisí. STROMY SVOBODY symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy.

### Stávající výpadky rostlin v izolačním pásu na hranici se soukromými pozemky p.č. 48, 46/2 jsou projektem navrženy k doplnění druhy keřů, které v současné skladbě na místě dobře prosperují, jsou životné.

### Část travnaté plocha bude nahrazena nově založenými plochami květnaté louky - včelí louka medonosná, směs VILÍK. Ta jednak sníží potřebu sečí, ale hlavně zajistí efekt kvetení a biodiverzity plochy.

p.č. 46/1

| Parcelní číslo: | 46/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 2012 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | zeleň |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

PŘÍPRAVA PLOCHY:

Kácení: pol.č. 4,11,15, 20,21

Klučení - keřové porosty, živé ploty – plocha cca 200m2

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU ČÁST 4

dosadby, zahuštění izolačního pásu:

VIBURNUM PLICATUM"MARIESII"/ doporučená velikost 30/40/ 8ks

VIBURNUM OPULUS/ doporučená velikost 30/40/ 8ks

SPIRAEA CINEREA"GREFSHEIM"/ doporučená velikost 30/40/ 8ks

TAXUS BACCATA/ doporučená velikost 40/50/ 8ks

### ZALOŽENÍ květnaté louky - medonosná směs Vilík

Plocha k založení květnaté louky, medonosná směs „Vilík“  – 90m2 + 70m2 + 95m2 + 70m2 + 80m2

Je potřeba vyznačení pásů pro počáteční údržbu sečením – zajištění že se neposeče

Průchod, cesta po trávníku je zde vyznačená vysečeným trávníkem mezi pásem izolační zeleně probíhajícím na hranic is pozemkem p.č. 46/2, p.č. 48. a pásem založené květnaté louky. Pás květnaté louky je ve své délce přerušený 3mi průseky, kterými lze vstoupit na prosvětlenou - od náletových dřevin a nevhodně umístěných keřových skupin vyčištěnou travnatou plochu se sadem. Počítá se s údržbou v režimu louky tzn. sečení 2-3x / vegetace.

Dosev trávníků po klučení a kácení – cca 220m2

Výchovný řez / stávající stromy pol. 1,3,5,6,7,8,9,13,14,17, 22-32

Udržovací řez/ stávající stromy pol. 12,16, 18

3. 5.   PLOCHA 5

### SOUČASNÝ STAV: pozemek je součást nejnovější a různorodé zástavby rodinných domů, kdy jedna z parcel byla věnována ploše pro vytvoření parčíku k užívání, především, obyvateli z této části obce. Na tomto pozemku je uměle vytvořený sáňkovací kopec, plocha je pouze zatravněná, bez stromových nebo keřových výsadeb. Plocha 5 zahrnuje současně i část v blízkosti komunikace, kde dojde k novému přeřešení autobusové zastávky. I tato část je v současné době bez zeleně, chybí i doprovodná zeleň komunikace. Možnosti nových výsadeb  zeleně, především stromů, které by zde byly velmi potřebné, jsou omezené existencí technických sítí.

### NÁVRH: plocha se sáňkovacím kopcem je doplněná plošnou výsadbou keřů po svazích kopce tak, aby byla co nejvíce snížena potřeba údržby. Keře si porostou stejně tak, jak si rostou v přírodě. Z tohoto důvodu jsou voleny keře  domácího původu, stejně tak i stromy, které jsou vysazena do porostu keřů. Solitérní strom bude vytvářet prostředí pro posezení.

### Dva úzké pásy podél příjezdové komunikace do  zástavby od místní průjezdné komunikace obcí jsou určeny k vytvoření záhonů.

### Část v místě autobusové zastávky je doplněná výsadbami stromů a souvislou keřovou výsadbou.

p.č. 240/1, 240/14

| Parcelní číslo: | 240/1 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 7088 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |
| Druh pozemku: | orná půda |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Název

zemědělský půdní fond

## Seznam BPEJ

| BPEJ | Výměra |
| --- | --- |
| 30100 | 7088 |

## Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU ČÁST 5

Stromy:

ACER CAMPESTRE-javor, tvar vícekmen, doporučená velikost 200/ 4ks

CARPINUS BETULUS – habr, doporučená velikost 10/12/ 6ks

MALUS"ELEYI"- okrasná jabloň, doporučená velikost 12/14 / 6+1ks

ACER RUBRUM“OCTOBER GLORIE“- platan, doporučená velikost 14/16/ 4ks

PLATANUS ACERIFOLIA"HUISSEN"- platan, doporučená velikost 14/16 / 1ks

ACER CAMPESTRE-javor, tvar vícekmen, doporučená velikost 200/ 4ks

Menší strom nebo keř , na kmeni a větvích tvoří korkové lišty. Je odolný vůči padlí,  dobře snáší řez, je vhodný pro podsadbu nebo výsadbu do krajiny.

CARPINUS BETULUS – habr, doporučená velikost 10/12/ 6ks

15-20m vysoký strom s velmi variabilním tvarem koruny. Ve skupině mají sklon vytvářer více kmenů. Podzimní zbarvení je zlatožluté. Velmi dobře snáší řez, dobře regenerují. Je vhodný jako ochrana proti větru.

MALUS"ELEYI"- okrasná jabloň, doporučená velikost 12/14 / 6+1ks

Středně vzrůstný strom s tmavě červenými listy, květy jsou purpurové barvy, plody tmavě červené.

ACER RUBRUM“OCTOBER GLORIE- javor, doporučená velikost 14/16/ 3ks

.pravidelně rostoucí kultivar se široce pyramidální korunou. Dosahuje výšky 15m. Nádherné jsou podzimní karmínově zbarvené listy, které poměrně dlouho drží na stromě.

PLATANUS ACERIFOLIA"HUISSEN"- platan, doporučená velikost 14/16 / 1ks

Kompaktnějí rostoucí kultivar s korunou menší než je základní druh.

Keře a ostatní:

HYDRANGEA PANICULATA“LIMELIGHT“ - hortenzie/ 12ks, velikost 50-60, dvouřadá výsadba do trojsponu

PANICUM VIRGATUM“ROTSTRAHLBUSCH“ – okrasná tráva/15+40ks, K12, jednořadá výsadba

PEROWSKIA ATRIPLICIFOLIA - Perowskie/ 70ks, velikost 30-40, dvouřadá výsadba do trojsponu

SPIRAEA CINEREA"GREFSHEIM"- tavolník/ 50+50ks, velikost 30-40, jednořadá výsadba - živý plůtek

VIBURNUM OPULUS – kalina/ 16+25ks, velikost 30-40, plošná výsadba

CORNUS STOLONIFERA – svída/ 30ks, velikost 30-40, plošná výsadba

SYRINGA VULGARIS – šeřík/ 5ks, velikost 30-40, plošná výsadba

3. 6.   PLOCHA 6

### SOUČASNÝ STAV:

Jedná se o úzké pásy mezi chodníkem a místní komunikací, před novou řadovou zástavbou rodinných domů. Požadavkem investora bylo prověřit možnost vysazení stromů, které by zchlazovaly prostor v letních, teplých měsících.

| Parcelní číslo: | 440/3 |
| --- | --- |
| Obec: | Víceměřice [590134] |
| Katastrální území: | Víceměřice [781452] |
| Číslo LV: | 1 |
| Výměra [m2]: | 787 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | KMD |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Způsob využití: | silnice |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |

Sousední parcely

## Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Obec Víceměřice, č. p. 26, 79826 Víceměřice |  |

## Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

## Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

## Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Řešená plocha je zatížena přítomností technických sítí, které nedovolují výsadbu stromů.

# 4. Rozvojová péče u výsadeb

U všech vysazených dřevin a ostatních rostlin bude stanovena rozvojová péče do konečného převzetí výsadeb v rozmezí 3 let.

Navrhované stromy po výsadbě vyžadují  ošetřování minimálně v dalších 5-7 letech. Je nutno zajistit zálivku, výživu, provádění výchovného a zdravotního řezu u listnatých stromů a případná další opatření pro další úspěšný rozvoj a růst.  Po 2-3  letech může být odstraněno kotvení stromů a rákosová ochrana kmene, vše je potřeba v průběhu let kontrolovat!

Keřová výsadba, trvalky a traviny předpokládají případné mechanické odplevelování, zálivku i výživu až do zapojení výsadeb.

# 5. Legislativní rámec

Zásady a technologie výsadby dřevin i zakládání travnatých ploch a péče o ně je zakotvena v následujících normách, které budou dodrženy při jejich realizaci:

▪ ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

▪ ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba,  resp. Arboristický standard dle AOPK č.02 001/2013 – Výsadba stromů a č. 02 003/2014 – Výsadba a řez keřů a lián

▪ ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

▪ ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, resp. Arboristický standard dle AOPK č.01 002/2017- Ochrana dřevin při stavební činnosti

Výsadba stromu

Při realizaci bude kladen důraz zejména na výsadbu stromů a jejich správné založení, výkop stromové jámy a zabezpečení ochrany dřeviny.

Výsadbová jáma bude min o 1/3 větší, než je průměr kořenového balu. Její tvar by měl být kónický, tzn. dole užší. Hloubka výsadbové jámy bude odpovídat výšce kořenového balu. Výsadba bude probíhat bez výměny půdy. Dno výsadbové jámy musí být rozrušené, nesmí působit jako nepropustná překážka pro kořeny. Před  výsadbou  bude proveden redukční řez koruny, který respektuje přirozené větvení a při kterém budou odstraněny poškozené větve, vnitřní větve a konkurenční výhony. Řez nesmí narušit přirozenou stavbu tvaru stromu.  Do vykopané jámy vložíme 5 tablet pomalu rozpustného hnojiva Silvamix Forte. Strom musí být usazen tak, aby kořenový krček byl v úrovni terénu. Dále osadíme tři kůly v mírném sklonu. Tyto budou dlouhé 2,5 m o průměru 6 cm, z frézované kulatiny se špicí. Kůly musí zasahovat alespoň 20 cm pod dno jámy. Kořenový bal obsypeme zeminou asi z jedné třetiny, stejnoměrně přitlačíme a strom vydatně zalijeme. Po vsaku vody kořenový bal dále obsypeme do úrovně terénu tak, aby nevznikly vzduchové kapsy. Zeminu stejnoměrně přitlačíme.

Dokončíme kotvení stromu, přibijeme příčky.  Úvazkem (textilní pás) bude zajištěn kmen proti bočnímu posuvu. Úvazky nesmí způsobit odření nebo zaškrcení kmene a na kůlech budou zajištěny proti posunutí.

Vysazené stromy budou opatřeny závlahovou mísou zhruba o velikosti výsadbové jámy. Voda musí stékat směrem ke kořenovému krčku stromu. Závlahová mísa bude zamulčována drcenou kůrou ve vrstvě 15 cm, přičemž kořenový krček nesmí být zasypán. Na závěr bude strom znovu zalit do výsadbové mísy.

# 6. NAVÍC – NĚCO PRO LIDI

Hodnota veřejného prostoru

„dobré místo k žití se vyznačuje soudržnou komunitou lidí, přijímajících společné hodnoty, tradice, a specifickou místní etiku. tradice se zachovávají všade tam, kde existuje silná komunita, tam kde lidé drží pohromadě, mají společné zájmy.“ (Milan Šuška)

VEŘEJNÝ PROSTOR JAKO JEDEN Z PROSTŘEDKŮ K SOUDRŽNSTI LIDÍ JE PROSTOREM PRO LIDI A TAK SE U NĚJ, STEJNĚ JAKO U  JAKÉHOKOLIV JINÉHO PROSTORU, NESMÍ ZAPOMÍNAT NA JEHO HLAVNÍ FUNKCI. A TOU JE POBYT ČLOVĚKA V NĚM.

„přes veškerý význam dobrého architektonického řešení veřejného prostoru jsou jeho nejzajímavější součástí lidé. Veřejný prostor nabízí možnost setkávání lidí, stává se jakýmsi přitažlivým jevištěm, na němž se tato setkávání odehrávají“. (Petr Kratochvíl, ústav dějin umění AV ČR)

NAŠÍM ZÁSADNÍM ÚKOLEM JE ZMĚNIT ZPŮSOB VNÍMÁNÍ LIDÍ SOUVISEJÍCÍ S MOŽNOSTMI PROSTOR S MÍROU ZODPOVĚDNOSTI UŽÍVAT, PŘIČEMŽ KAŽDÝ METR ČTVREČNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU JE PRO VNÍMÁNÍ ČLOVĚKA DŮLEŽITÝ.

Z TĚCHTO SCHOPNOSTÍ ČLOVĚKA VYPLÝVAJÍ JEHO KONKRÉTNÍ POTŘEBY - MÍT KDE SEDĚT, NAJÍT DŮVOD ZASTAVIT SE, KAM SE PODÍVAT, POTKÁVAT SE, KOMUNIKOVAT SPOLU.

JE TŘEBA ZMĚNIT PŘÍSTUP OBYVATEL K VEŘEJNÉMU PROSTORU JAKO PROSTORU, KTERÝ NENÍ MŮJ, TUDÍŽ HO NEUŽÍVÁM A TAKÉ NEKULTIVUJI.

Olomouc / ing. Hana Bělařová / září 2018